## Slide 1
Module 02 · 亲和度指标
p1/12
谁和谁最亲近
Affinity metrics · 直接边权、共同邻居与 pin-count
Learning Clustering · 原作者 Capeur（Issue #1）
Notes: 这一模块只回答一个问题：一对电路单元有多该放在一起？我们比较三种评分：直接边权、共同邻居和多引脚 net 的 pin-count。评分只给出排名，不决定分组；分组从下一模块开始。

## Slide 2
问题定义
Module 02 · 亲和度指标
p2/12
输入：带权无向图，或多引脚网表
输出：所有正分节点对 (u, v, score)，u < v
排序：分数降序，再按 u、v 字典序
约定：无自环与重复边；net 内重复引脚只算一次；零分对不列出
评分是排名，不是分组，也不是距离或概率
5
1
4
2
1
5
A
B
C
D
E
课程公共图 G01（总权 18）
Notes: 输入可以是一张带权无向图，也可以是网表。输出是所有正分节点对的列表，每一对写成 u 小于 v，按分数从高到低排，平票按名字。本模块不输出分组；亲和度也不是距离或概率。

## Slide 3
图与 net
Module 02 · 亲和度指标
p3/12
普通的边只连两个单元
一个 net 可以连 3、5 乃至上千个单元的引脚
给其中“一对”打分，需要先选一个模型
clique 模型：把 net 展开成两两之间的示意贡献
展开出的两两连线是计分用的示意，不是新增的物理导线。
普通的边：两端
A
B
5
一个 net：五个引脚
A
B
C
D
E
展开成 10 对“示意贡献”——不是 10 根新导线
Notes: 普通的边只连两个单元，而一个 net 可以连很多个。要给 net 里的一对单元打分，就得先选模型。常用的 clique 模型把 net 展开成两两之间的示意贡献，但这些连线并不真的存在。

## Slide 4
直接边权与稳定排名
Module 02 · 亲和度指标
p4/12
edge(u, v) = w(u, v)：只有直接相连的对才有分
G01 有 6 条边，所以有 6 对
A–B 与 D–E 同为 5：按名字 A < D
固定平票规则后，排名与输入顺序无关
名次
节点对
分数
1
A–B
5
2
D–E
5
3
B–C
4
4
C–D
2
5
A–C
1
6
C–E
1
Notes: 最直接的评分就是边权。G01 有六条边，所以有六对。A–B 和 D–E 都是 5，按名字 A 排在 D 前面。规定了平票规则，不管边按什么顺序输入，排名都一样。

## Slide 5
共同邻居评分
Module 02 · 亲和度指标
p5/12
shared(u, v) = w(u, v) + Σ_x min(w(u, x), w(v, x))
x 是同时与 u、v 相连的共同邻居
经 x 的联系只和较弱的那条边一样强：取 min
要检查所有无序节点对：G01 共 10 对，都有正分
节点对
直接
经共同邻居
分数
A–B
5
C:1
6
D–E
5
C:1
6
A–C
1
B:4
5
B–C
4
A:1
5
C–D
2
E:1
3
C–E
1
D:2
3
B–D
0
C:2
2
A–D
0
C:1
1
A–E
0
C:1
1
B–E
0
C:1
1
Notes: 共同邻居评分等于直接边权，再加上每个共同邻居的贡献，贡献取两条边中较小的那条。一定要检查所有无序节点对，G01 一共十对，全部是正分。

## Slide 6
手算：A–C 与 B–D
Module 02 · 亲和度指标
p6/12
A–C：直接 1，经 B 的 min(5, 4) = 4，合计 5
B–D：没有直接边，直接部分为 0
B–D：经 C 的 min(4, 2) = 2，合计 2
只在已有的边上打分，就会漏掉 B–D
5
1
4
2
1
5
A
B
C
D
E
B–D
直接边 w(B,D)
0
经 C：min(4, 2)
2
合计
2
Notes: 手算两对。A–C 的直接边是 1，经过 B 的贡献是 min(5, 4) 等于 4，合计 5。B–D 之间没有边，直接部分是 0；经过 C 的贡献是 min(4, 2) 等于 2。如果只在已有的边上计算，就会漏掉 B–D。

## Slide 7
换一种评分，第一对就变了
Module 02 · 亲和度指标
p7/12
priority 图（原作者 Capeur）：PQR 三角形每边 4，X–Y 为 5
直接边权：第一对 X–Y @ 5
共同邻居：P–Q = 4 + min(4, 4) = 8
P–Q、P–R、Q–R 并列 8，按名字取 P–Q
X–Y 要到 9 才能重新排第一（等于 8 时平票输给 P–Q）
按直接边权
按共同邻居
4
4
4
5
P
Q
R
X
Y
4
4
4
5
P
Q
R
X
Y
经 R：min(4, 4) = 4
第一对：X–Y @ 5
第一对：P–Q @ 8
Notes: 原作者设计的 priority 图很能说明问题：按直接边权，第一对是 X–Y；按共同邻居，三角形里每一对都是 4 加 4 等于 8，第一对变成 P–Q。两种评分回答的是不同的问题。

## Slide 8
宽 net 的稀释：pin-count
Module 02 · 亲和度指标
p8/12
tiny netlist：两条 5 引脚 net 连着 A–E，私有 net n1 只连 E、F
按 net 计数：A–B = 2，E–F = 1
pin-count = Σ w(e) / (|e| − 1)
A–B = 1/4 + 1/4 = 0.5；E–F = 1/(2 − 1) = 1
摊薄之后，私有连接 E–F 排第一
net enable（5 引脚）
net reset（5 引脚）
net n1（2 引脚，私有）
A
B
C
D
E
F
按 net 计数
pin-count
A–B
2
0.5
E–F
1
1
Notes: 原作者的 tiny netlist 有两条五引脚的宽 net 和一条私有 net。只数出现次数，A–B 得 2 分。pin-count 把每条 net 摊成 |e| 减 1 份，A–B 只得 0.5，而 E–F 得 1，排名第一。

## Slide 9
伪代码逐行
Module 02 · 亲和度指标
p9/12
第 1 行：遍历所有无序节点对，包括无直接边的对
第 2 行：没有边就从 0 开始
第 3–4 行：每个共同邻居加上较弱的那条边
第 5 行：只记录正分（声明过的策略）
第 6–7 行：稳定排序；输出排名
1
for
每个无序节点对
(u, v)
，
u < v:
2
score
←
w(u, v)
，没有边则为
0
3
for
每个共同邻居
x:
4
score
←
score + min(w(u,x), w(v,x))
5
if score > 0:
记下
(u, v, score)
6
按
(
−
score, u, v)
排序
7
返回排名（不是分组）
Notes: 伪代码第一行遍历所有无序节点对；第二行放入直接边权，没有边就是 0；第三、四行对每个共同邻居加上较弱的那条边；第五行只记录正分；最后稳定排序，输出排名。

## Slide 10
常见错误
Module 02 · 亲和度指标
p10/12
只在已有边上算共同邻居：漏掉 B–D 等 4 对
以为所有聚类算法都“先合并最高分对”：LP、谱、KL/FM 都不是
宽 net 不摊薄：A–B 2 分压过私有的 E–F
平票依赖输入顺序：A–B 与 D–E 的先后会变
把亲和度当距离或概率
Notes: 常见错误包括：只在已有的边上算共同邻居；以为所有聚类算法都先合并最高分的一对；宽 net 不摊薄；平票顺序依赖输入；以及把亲和度当成距离或概率。

## Slide 11
回到芯片：工程含义与局限
Module 02 · 亲和度指标
p11/12
评分决定“先把谁粘在一起”，影响后续合并与跨区长线
边权来源要写明：连线数量、信号重要性或由 net 转换而来
本课程小图都是教学用虚构数值，不是芯片实测
共同邻居要检查约 n(n−1)/2 对；大网表需沿邻接关系枚举
clique 模型只是多引脚 net 的一种近似
Notes: 在芯片设计里，评分决定先把哪些单元放在一起。要写明边权从哪里来。本课程的小图是教学用的虚构数值。共同邻居评分要检查大量节点对，大规模网表需要只沿邻接关系枚举。clique 模型也只是一种近似。

## Slide 12
小结
Module 02 · 亲和度指标
p12/12
评分只排名，不分组；先写明用哪种模型。
直接边权看单线，共同邻居看小团体，pin-count 稀释宽 net。
下一模块：用“簇间边权和”作为亲和度，开始贪心合并。
Notes: 小结：评分只给出排名，不决定分组，而且要写明用哪种模型。直接边权看单线粗细，共同邻居看是否属于紧密的小团体，pin-count 稀释宽 net。下一模块用簇间边权和开始真正的合并。