## Slide 1
Module 09 · Rajaraman–Wong 延迟导向聚类
p1/12
关键路径的代价
Rajaraman–Wong delay-oriented clustering · 延迟、复制与实例
Learning Clustering · 原作者 muranfei（Issue #8）· 与教师目录 Lab 09（Multilevel）的对应待确认
Notes: 这一模块把目标从 cut 换成延迟：组合电路的最长路径延迟。跨簇一次，路径就多一个固定延迟 D；允许把同一个逻辑节点复制到多个簇里。注意：这份提交是 Lesson 9，而教师目录的 Lab 09 是 Multilevel，对应关系待确认。

## Slide 2
目标变了：从 cut 到延迟
Module 09 · Rajaraman–Wong 延迟导向聚类
p2/12
链 P→X→Y→O：δ = 1，跨簇 D = 3，容量 2
{P,X} | {Y,O}：跨界 1 次，延迟 7
{P} | {X,Y} | {O}：跨界 2 次，延迟 10
延迟看关键路径跨了几次边界
P
1
+0
X
2
+3
Y
6
+0
O
7
跨界 1 次：延迟 7
P
1
+3
X
5
+0
Y
6
+3
O
10
跨界 2 次：延迟 10
Notes: 先看一条链。两种分法都满足容量，但第一种只跨一次边界，延迟 7；第二种跨两次，延迟 10。延迟只看最长路径跨了几次边界，而不是总共切断了多少连线。

## Slide 3
RW 的模型
Module 09 · Rajaraman–Wong 延迟导向聚类
p3/12
组合电路 DAG；PI 为输入，PO 为输出
节点延迟 δ(v)；簇内连线 0，跨簇连线 D
簇容量 M（按节点大小之和）
允许复制逻辑节点
目标：最小化 PI→PO 最大延迟
此处 D 是跨簇延迟，不是 Module 06 的度矩阵。
a
b
c
d
e
f
h
g
i
j
k
l
候选复原数据 · 平票为假设
Notes: RW 的模型是一张有向无环图。每个节点有延迟，簇内连线不加延迟，跨簇连线固定加 D，每个簇有容量上限，而且允许复制节点。目标是最小化从输入到输出的最大延迟。

## Slide 4
复制：逻辑节点与实例
Module 09 · Rajaraman–Wong 延迟导向聚类
p4/12
一个逻辑节点（logicalId）可有多个物理实例（instanceId）
实例写作“节点@簇根”
复制让多个簇在簇内拿到同一信号
代价：每个副本都占面积
“节点 → 簇”的映射表示不了复制
簇 1
簇 2
i
j
g
g
g@1
g@2
同一逻辑节点的两个实例
代价：多一个实例，多占一份面积（示意）
Notes: 复制把同一个逻辑节点放进多个簇，每一份叫一个实例。它让多个簇都能在簇内拿到同一个信号，但每个副本都占面积。数据结构上要把逻辑节点和实例分开记录。

## Slide 5
初始化：候选 DAG 与 Δ
Module 09 · Rajaraman–Wong 延迟导向聚类
p5/12
原作 12 节点算例：PI a、b、c；PO k、l
δ = 1，D = 3，容量 4
Δ(x, v)：x 到 v 的最长节点延迟（计 v 不计 x）
Δ(b, k) = 4（b→e→g→i→k）
图由原作影片复原：候选数据
a
b
c
d
e
f
h
g
i
j
k
l
候选复原数据 · 平票为假设
Notes: 原作的 12 节点算例由影片画面复原。Δ 是从 x 到 v 的最长节点延迟，计 v 不计 x，例如 b 到 k 是 4。这张图是候选数据，原始边表待原作者确认。

## Slide 6
标记：l(v) = max(l1, l2)
Module 09 · Rajaraman–Wong 延迟导向聚类
p6/12
得分 score(x) = l(x) + Δ(x, v)
候选簇：v + 得分最高的祖先，直到容量
平票：拓扑序靠后者优先（本课程的假设）
l1 = 簇内 PI 最大得分；l2 = 簇外最大得分 + D
i：l1 = 4，l2 = 7 → l(i) = 7
祖先
l(x)
Δ
得分
g
3
1
4
簇内
e
2
2
4
簇内
c
1
3
4
簇内
b
1
3
4
簇外
f
2
1
3
簇外
d
2
1
3
簇外
a
1
2
3
簇外
l1 = 4, l2 = 7, l(i) = 7
Notes: 标记阶段按拓扑序处理每个节点。对每个祖先算得分，把得分最高的放进候选簇，直到容量。l1 是簇内 PI 的最大得分，l2 是簇外最大得分加 D。节点 i 的 l1 是 4，l2 是 7，所以标签是 7。

## Slide 7
全部标签
Module 09 · Rajaraman–Wong 延迟导向聚类
p7/12
PI：l = 1
d、e、f、h：2；g：3
i、j：7
k、l：8
RW 的标签是时间，不是群体
a
l=1
b
l=1
c
l=1
d
l=2
e
l=2
f
l=2
h
l=2
g
l=3
i
l=7
j
l=7
k
l=8
l
l=8
候选复原数据 · 平票为假设
Notes: 全部标签：输入是 1；d、e、f、h 是 2，g 是 3；i 和 j 是 7；两个输出都是 8。RW 的标签是时间，和标签传播里的群体标签完全不同。

## Slide 8
恢复：从输出倒推
Module 09 · Rajaraman–Wong 延迟导向聚类
p8/12
从 k、l 取候选簇；簇外输入成为新的簇根
共 8 个簇：k、l、d、e、f、h、b、c
20 个实例；g、j、e、a 各 2 个，b、c 各 3 个
每个实例的输入都完整
输出到达时间 8 = 标签
簇根 k · 4/4
簇根 l · 4/4
簇根 d · 3/4
簇根 e · 3/4
簇根 f · 2/4
簇根 h · 2/4
簇根 b · 1/4
簇根 c · 1/4
g
6
i
7
j
7
k
8
e
5
g
6
j
7
l
8
a
1
b
1
d
2
b
1
c
1
e
2
a
1
f
2
c
1
h
2
b
1
c
1
8 簇 · 20 实例 · 输出 8
Notes: 恢复阶段从输出端倒推：取 k 和 l 的候选簇，簇外的输入节点成为新的簇根，直到不再需要新的簇。一共 8 个簇、20 个实例，每个实例的输入都完整，两个输出都在时间 8 到达。

## Slide 9
复制换来了什么
Module 09 · Rajaraman–Wong 延迟导向聚类
p9/12
允许复制：延迟 8，20 个实例
禁止复制：穷举所有容量合法分组，最好 10
多 8 个实例，换来 2 个单位延迟
最优性结论以“允许复制”为前提
允许复制（RW）
禁止复制（穷举）
最大延迟
8
10
实例 / 面积
20
12
不复制的最好方案之一：adfh | bceg | ijkl
Notes: 允许复制时最大延迟是 8，用了 20 个实例。如果禁止复制，穷举所有容量合法的分组，最好也只能做到 10。复制用面积换来了速度，而论文的最优性结论正是以允许复制为前提。

## Slide 10
伪代码：标记与恢复
Module 09 · Rajaraman–Wong 延迟导向聚类
p10/12
标记：拓扑序，score、候选簇、l1、l2（Python：rw_label）
恢复：从 PO 倒推，簇外输入成为新簇根（rw_reconstruct）
实例：m@r；簇内 +0，跨簇 +D
到达时间：evaluate_instance_delay
1
queue
←
所有
PO
2
while queue
非空
:
3
r
←
取出；选中
r
的候选簇
4
簇外输入
u
→
加入
queue
（新簇根）
5
for
每个选中的簇根
r
、成员
m:
6
生成实例
m@r
7
簇内输入：
u@r
→
m@r
（
+0
）
8
簇外输入：
u@u
→
m@r
（
+D
）
Notes: 伪代码分两段：标记阶段按拓扑序计算得分、候选簇和标签；恢复阶段从输出倒推，为每个选中的簇生成实例并连接实例边，簇内加 0，跨簇加 D。

## Slide 11
适用边界与待确认事项
Module 09 · Rajaraman–Wong 延迟导向聚类
p11/12
最优性来自论文（IEEE TCAD 1995；DAC 1993），只在其模型内成立
12 节点例子是候选复原；平票规则是假设，待原作者确认
本课程测试检查实现一致与实例合法，不证明最优
提交为 Lesson 9，教师目录 Lab 09 是 Multilevel：对应待教师确认
复制带来面积代价；引脚、功耗等不在本模型内
Notes: 最后说清边界：最优性来自论文，只在它的模型内成立。12 节点例子是候选复原，平票规则是假设。本课程的测试只检查实现一致与实例合法，不证明最优。这份提交与教师目录的 Lab 09 不一致，对应关系待教师确认。

## Slide 12
小结
Module 09 · Rajaraman–Wong 延迟导向聚类
p12/12
目标换成延迟：跨界一次，路径就多 D。
标记给出时间，恢复从输出倒推；逻辑节点与实例分开，复制有面积代价。
回到首页的综合对比：八个模块，八种不同的操作。
Notes: 小结：目标换成延迟，跨界一次路径就多 D。标记阶段给出每个节点的最早时间，恢复阶段从输出倒推出簇与实例；逻辑节点与实例要分开表示，复制有面积代价。最后可以回到首页，对比八个模块的不同操作。